# Телевизионные стандарты: описания, характеристика

# NTSC

| Первый цветной широковещательный стандарт. Был принят в США в 1953 году. Принят во многих странах Американского континента, а также в некоторых странах Азии, включая Японию. |
| --- |
| Система | NTSC M |
| Линии/Развертка | 525/60 |
| Частота по горизонтали | 15.734 kHz |
| Частота по вертикали | 60 Hz |
| Частота несущей цветового компонента | 3.579545 mHz |
| Полоса пропускания видео | 4.2 mHz |
| Частота несущей звука | 4.5 mHz |

# PAL

| Стандарт PAL (Phase Alternating Line) был представлен в начале 60-х годов прошлого века и был использован в большинстве стран Европы. PAL использует большую полосу пропускания и, как следствие, обеспечивает лучшее качество изображения и звука. |
| --- |
| Система | PAL B,G,H | PAL I | PAL D | PAL N | PAL M |
| Линии/Развертка | 625/50 | 625/50 | 625/50 | 625/50 | 525/60 |
| Частота по горизонтали | 15.625 kHz | 15.625 kHz | 15.625 kHz | 15.625 kHz | 15.750 kHz |
| Частота по вертикали | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| Частота несущей цветового компонента | 4.433618 MHz | 4.433618 MHz | 4.433618 MHz | 3.582056 MHz | 3.575611 MHz |
| Полоса пропускания видео | 5.0 MHz | 5.5 MHz | 6.0 MHz | 4.2 MHz | 4.2 MHz |
| Частота несущей звука | 5.5 MHz | 6.0 MHz | 6.5 MHz | 4.5 MHz | 4.5 MHz |

# SECAM

| Стандарт SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire or Sequential Colour with Memory) представлен в начале 60-х годов прошлого века и используется, в основном, во Франции и СНГ. SECAM использует такую же полосу пропускания, как и PAL, но передает цветовую информацию раздельно. |
| --- |
| Система | SECAM B,G,H | SECAM D,K,K1,L |
| Линии/Развертка | 625/50 | 625/50 |
| Частота по горизонтали | 15.625 kHz | 15.625 kHz |
| Частота по вертикали | 50 Hz | 50 Hz |
| Полоса пропускания видео | 5.0 MHz | 6.0 MHz |
| Частота несущей звука | 5.5 MHz | 6.5 MHz |